## Slide 1: LCDK6748 DSP LAB指导材料
杜伟韬 duweitao@cuc.edu.cn
广播电视数字化工程中心 ECDAV
中国传媒大学 Communication University of China
杨刚 gangy@cuc.edu.cn
信息工程学院 电子工程系

## Slide 2
杜伟韬 duweitao@cuc.edu.cn
广播电视数字化工程中心 ECDAV
中国传媒大学 Communication University of China
杨刚 gangy@cuc.edu.cn
信息工程学院 电子工程系
LCDK6748 DSP LAB Part III 指导材料

## Slide 3: 本课程实验内容
Hello World on DSP
LED 系列实验
  点灯实验-直接配置寄存器
  点灯实验-使用GEL函数
  点灯实验-使用StarterWare库函数
  通过按键中断控制走马灯实验-使用StarterWare库函数
音频实时采集回放实验：使用中断、I2C控制器、McASP控制器、AIC31 Codec、DMA控制器和StarterWare库函数
存储器布局和访存性能测试实验：使用片内RAM，片外DDR、malloc函数、定时器，观察MAP文件，本实验基于音频采集回放实验
使用FIR滤波器的实时音频均衡器实验，本实验基于音频采集回放实验
DSP/BIOS： Hello World 和系统时间打印实验
DSP/BIOS： 线程任务（TSK）和信号量（SEM）实验
DSP/BIOS：按键中断和点灯实验：使用BIOS中断调度器
DSP/BIOS：音频实时采集、回放实验：使用BIOS中断调度器

## Slide 4: LAB1
dsp/bios
LOG_printf & CLK

## Slide 5
背景知识

## Slide 6: 关于处理器和操作系统
处理器的寻址模式
  实模式 vs 保护模式，物理地址 vs 虚拟地址
DSP处理器—主要用于计算任务
  工作在实模式下
  没有 内存管理单元
  所有任务均可以直接访问物理地址
操作系统
  支持内存管理的通用系统 Windows，Linux等
  无内存管理的嵌入式系统 ucos，dsp/bios等

## Slide 7: 为什么需要操作系统
任务管理—隔离与切换调度
应用层的软件重用
  操作系统和驱动程序屏蔽硬件细节
便于调试
  16进制的RAM View不如ASCII友好
操作系统的局限性
  标准操作系统：过多层次的抽象导致驱动软件开发工作量较大，中断的响应速度较慢。
  实模式操作系统：任务隔离和保护性不好，单个进程出错容易造成系统崩溃。

## Slide 8: LOG_printf 函数
DSP/BIOS提供的实时打印函数
系统资源开销较小
可以向内存打印实时数据
将处理器暂停后，CCS将DSP内存中的数据导入到开发机观察。
向指定的信息内存区域打印
信息内存填充模式有2种
  Fixed模式，填充满之后不再继续填充内存区域
  Circular模式，回绕到内存首地址继续填充内存区域

## Slide 9
上机操作

## Slide 10: 选中并切换到LAB1项目
在edit模式下找到hello.tcf。双击打开
找到 trace 对象，右键-设定属性
注意观察缓冲区模式 logtype
  即前文所述的循环填充和固定填充模式

## Slide 11: 编译项目，连接仿真器到LCDK并下载代码
运行代码，约1秒钟后暂停处理器
然后打开printf的日志窗口
本项目代码功能简介
本代码用于计算递增数列的循环累加和
在每次开始计算之前和之后，读取处理器定时器的计数值。
然后得到用于计算的周期数
请自行阅读代码理解以上过程

## Slide 12: 观察LOG_printf日志窗口的输出结果
观察每次打印的信息
请统计Loop Time的变化规律，然后请思考
  全部循环次数的打印信息都收集全了么？
  有什么证据支持你做出以上结论？
  Loop Time的变化有什么规律么？
  为什么有这种规律呢？

## Slide 13: LAB1 作业
修改hello.tcf中，trace对象的属性
把buflen这一项改为64
缓冲区模式为循环填充
然后保存hello.tcf
然后重新编译项目
下载，运行，暂停
观察LOG_printf 的输出信息
请问，此时你能观察到全部的程序打印信息么？为什么？
那么你观察到的打印信息是哪一部分么？为什么

## Slide 14: LAB1 作业（续1）
修改hello.tcf中，trace对象的属性
把buflen这一项改为64
缓冲区模式为固定填充
然后保存hello.tcf
然后重新编译项目
下载，运行，暂停
观察LOG_printf 的输出信息
请问，此时你能观察到全部的程序打印信息么？为什么？
那么你观察到的打印信息是哪一部分么？为什么

## Slide 15: LAB1 作业（续2）
请思考和总结一下
trace对象的把buflen参数，以及缓冲区模式参数的设定，对我们调试程序又怎样的影响，对系统的资源开销有什么影响。

## Slide 16: LAB2
线程任务（TSK）
AND
信号量（SEM）

## Slide 17
背景知识

## Slide 18: 操作系统 的 进程 和 线程
进程：一种重量级的多任务模型
  最早见于多用户终端的分时系统
  每个独立运行的任务隔离程度较高
  进程独立享有一个完整的虚拟地址空间
  需要通过系统调用互相传递信息
线程：一种轻量级的多任务模型
  一个进程可以启动多个线程
  线程之间共享内存
  线程可以通过系统调用进行同步或是互斥
  也可以自行设计同步策略（需要小心）

## Slide 19: 信号量
一种用于标识当前资源状态的方法
共享内存的互斥模型：
  生产者：写入数据
  消费者：读取数据
  信号量：标识缓冲区的使用状态
    Post操作：提升信号量，状态值加1
    Pend操作：获取信号量，若成功则信号量减1，若信号量为0，则线程阻塞
使用信号量进行线程同步
  生产者：先写缓冲区，再post信号量，然后自行阻塞（yield）
  消费者：先pend信号量，成功后读取数据进行处理。

## Slide 20: DSP/BIOS的多任务支持
在main函数return之后，bios的调度器启动
TCF管理器中可以创建TSK和SEM
TSK（任务）的设定参数
  堆栈的尺寸和物理内存位置
  任务对应的C函数名
SEM（信号量）的设定参数
  初始值

## Slide 21: 本实验的多任务模型
本实验的2个线程共享的数据为一个全局变量
  该变量是一个计算参数
生产者线程 Source
  修改计算参数
  Post信号量
  自行阻塞
消费者线程 Sink
  Pend信号量（可能被阻塞）
  读取参数
  完成计算任务

## Slide 22
上机操作

## Slide 23: 选中并切换到LAB2项目
下载并运行代码
暂停处理器，观察LOG_printf 的输出
思考并理解进程调度的过程

## Slide 24: LAB2 作业
按照以下需求修改代码
创建2个信号量，semA和semB
创建2个计算任务线程，sinkA和sinkB
Source任务在生成计算参数时
  利用信号量操作
  奇数号参数，启动sinkA任务完成计算
  偶数号参数，启动sinkB任务完成计算
通过LOG_printf打印观察任务的切换过程和计算结果

## Slide 25: LAB3
DSP/BIOS HWI中断
和
GPIO / LED

## Slide 26
背景知识

## Slide 27: 利用DSP/BIOS响应中断
先行说明
  本实验内容基本与之前“StarterWare的GPIO按键中断”实验内容类似
  区别在于，中断函数的分配使用bios进行
使用TCF管理器
  选择指定的中断号，设定其属性
  填写中断所选择的事件号
  填写中断处理函数，注意下划线前缀
  另外，需要选中“使用中断分配器”
另外还需要在初始化函数中包含以下头文件
#include <c62.h>
在系统初始化时，执行以下代码： C62_enableIER (C62_EINT4);

## Slide 28
上机操作

## Slide 29: 切换active project 至LAB3
编译并Debug该项目
运行代码，观察LED闪烁情况。
按下按键 USER1（图中红圈）
观察LED闪烁情况的变化
更改处理器主频再次观察按键前后的LED闪烁

## Slide 30: LAB3作业
本实验作业和之前的Part I - LAB5作业一致。
请在DSP/BIOS的环境中重新完成一遍。

## Slide 31: LAB4
DSP/BIOS
和
音频滤波器

## Slide 32
背景知识
本实验和PART II -LAB2 知识结构类似，区别在于使用DSP/BIOS调度和分配中断

## Slide 33
上机操作
&
LAB作业
和Part II-LAB2一致
请重新做一次
注意观察 LOG_printf 的打印

## Slide 34
That’s ALL
Happy DSP Life